## Slide 1
2015.08. 27
차세대 무선랜 보안 기술
사이버보안연구본부
ICT융합보안연구실

## Slide 2
배경 및 필요성
무선지문 기반 차세대 무선랜 침해방지기술소개 (wTPS) (불법복제AP이용 무선해킹 방지)
공공/핫스팟 무선랜AP 안심접속보안 기술소개 (스마트폰 무선 피슁방지)
기술의 사업성
I
II
III
IV
차 례
Notes: 좌우 바굴 것

## Slide 3
무선기기 수 급증↑(가트너, 250억대/2020년)
위장/복제AP(무선 해킹을 통한 개인/민감/내부정보 유출 )
국내 공짜 와이파이 10개 중 9개는 해킹 위협에 노출, 전자신문 2015. 2
무선피슁-금융정보해킹(계좌번호,비밀번호,보안카드, 1,600여명 피해, 금감원)
연구 배경 및 필요성

## Slide 4
연구 배경 및 필요성

## Slide 5
Wireless Broadcasting
내부망 은
신뢰(Trust)
인터넷
인증,접근제어
외부유선-비신뢰
외부무선
-비신뢰
무선표준 보안의 아키텍쳐 한계: (상호인증 부재 (단말무선AP인증)
신호세기 우선 접속
위장AP/복제AP를 이용한 무선 공격 출현
연구 배경 및 필요성
위장?
불법복제? 공격위치?

## Slide 6
1 | 위장AP
2 | 복제AP
3 | 공격위치추적
4 | Honey Pot
5 | 무선Dos
6 | 소프트AP
13개
채널
감시
Mbps
급
WIPS
센서
Gbps
급
WIPS
센서
WIPS
내장
AP/
공유기/
GW
시장이동
2015년
무선 특성: CSMA/CA, OFDM, 8x8 MIMO, 256QAM, 빔포밍, 20/40/80/160MHz 채널, 채널본딩
38개채널 탐지 성능 저하  스마트 감시 스케줄링
정확한 위치인식 : (RSSI CSI) 위치 인식/추적 정확도 개선
스마트폰을 이용한 소프트AP 급증  모바일 악성 트래픽, 정보유출의 통로
G급무선 출현)
38개
채널
감시
WIPS: 세계시장 69조원/2015년, CGAR:21.09% Frost & Sullivan, 2008
  대응 핵심기술 : Gbps급 무선 침입방지 기술 : 위장AP식별, 복제AP식별, 공격위치식별 센서
WIPS탑재형
AP출현
연구 배경 및 필요성

## Slide 7
무선지문 기반 무선랜 침해방지기술 (wTPS) (불법복제AP이용 무선해킹 방지)
공공/핫스팟 무선랜AP 안심접속보안 기술 (스마트폰 무선 피슁방지)
II
III
차 례
Notes: 좌우 바굴 것

## Slide 8: 무선랜 핫스팟 무선랜 안심접속 앱 기술소개
3.
GPS좌표, MAC주소 등 을 이용한 주위 신뢰 AP 탐색/분류
 공공 핫스팟 와이파이의 단말 접속 SW에 활용
...
Hash-based Filter
AP info
… 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 …
… 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 …
…
… 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 …
…
…
…
…
신뢰AP 해시정보
n : 단말이 찾은 모든 AP 갯수
필터 크기
Result
AA:BB:CC:DD:EE:FF
!!
위장 AP
정상 AP
어느 AP로 접속
?
?
Green/Yellow/Red
공격 시나리오 (Honeypot 기반 Rogue AP 공격)
: 잘 알려진 SSID(이통사, 스타벅스 등)로 위장하여 사용자 유인
대응의 어려움
: 불과 수십분의 공격만으로 개인정보 유출 가능
: 무료 와이파이의 서비스 지역이 넓어 침해방지센서 활용불가
: 실제 서비스 지역이 아니더라도, 소비자는 서비스 지역으로 착각할 수 있음
: 정상AP 정보(위치, SSID 등)를 압축 저장하여
단말 앱SW에서 신뢰도 판단, 신뢰 AP에 우선접속
우수성
: A-GPS 등 Geolocation 정보 활용하여 정확도 개선
: 안드로이드 기반 앱(SW) , 직관적인 신뢰AP 판단
: 신뢰 AP 정보 다운로드 및 직접 등록 가능
안전한 와이파이 접속을 위한 신뢰 기반의 안전 AP 접속 기술
누군가가 안심하고 사용할 수 있는
AP를 알려주면 좋겠다……

## Slide 9
무선보안 위협상황 수집/분석, 모니터링, 제어 및 관리
AP
불법AP
무선 DoS
WIPS
Sensor
위협탐지/
접속차단 등 대응
다채널 감시
MAC주소
불법복제AP
무선피슁
(개인정보유출)
불법 단말
위치
추적
무선랜 프레임 및
무선핑거프린트 수집/분석
MAC
불법단말 식별
WIPS Server
무선지문 기반 무선랜침해방지기술 소개(1)
AP/단말이 지니고 있는 고유의 기기 특성 등을 이용하여,
복제 불법 AP를 정교하게 탐지하여 사용을 차단
무선랜 이용을 제한하여야 하는 정부, 공공기관, 기업체 등에서 활용
복제AP식별 : 기존 (MAC, RSSI) ETRI (MAC, EVM, RSSI)
무선채널/트래픽을 센싱하여 침해 탐지 및 접속차단

## Slide 10
Authorized AP
정상 접속 DoS 공격
Temporal AP (테더링)
<11:22:33:AA:BB:CC>
WPA Key cracking
테더링 AP 무선 DoS 공격
MAC Spoofed AP 설치(+ WPA 키), 불법 접속 유도
외부 공격자
무선랜공격도구(wSCAN)
Authorized Dev.
테더링 네트워크 접속
합법 디바이스의 불법 AP 접속
* 단말은 불법AP 판별 불가
(동일한 MAC 주소+WPA키)
접속 차단
불법 AP (MAC 복제)
<11:22:33:AA:BB:CC>
무선지문 기반 무선랜침해방지기술 소개(1)
불법 복제AP(MAC 복제)를 이용한 무선해킹 공격

## Slide 11
기술특징 | 주요 내용
무선침해방지센서(WSAS) | 무선랜 침해방지 센서 감시/탐지/실시간 차단 기술 스마트 채널 스케쥴링 및 실시간 공격 단말 차단 기능 무선랜 디바이스 식별을 위한 무선지문용 특성 정보 추출 및 모델링, 알고리즘
무선침해방지센서 엔진 V1.0 | 무선 침해공격 탐지 및 실시간 차단 기능 구현 802.11w 기반 무선관리 프렘임 보호/DoS 공격 대응 Rogue 장치 탐색 및 분류를 통한 위협 탐지 차단 유무선 트래픽 탐지 차단 기능
무선보안위협관리서버(WMSS) | 유무선 통합보안 관제, 연결성 정보 기반 위협 탐지/대응, 대량 메시지 처리 기능 “무선 침해 방지 시스템과 모바일 디바이스 관리 시스템간의 정보공유 프레임워크” 국내 표준 및 특허
실시간 무선보안위협관리서버 모듈 V1.0 | 실시간 차단 등 위협 제어 기능, 센서 및 보안정책 관리 기능 구현 센서/서버 인터페이스 기능 검증용 Traffic generator 구현 불법 단말/AP 위치 추적을 위한 위치 추정 알고리즘 연구
보안AP 플랫폼 및 무선랜 보안 응용서비스 핵심모듈 | 보안 AP 플랫폼(HW) 및 보안 AP용 악성트래픽 탐지/차단 모듈(SW) ERP 키관리 및 보안 프로토콜 모듈 프로토타이핑 등
  무선 침해방지 센서
  고속접속보안 지원 단말/AP/서버
  실시간 무선위협 관리 서버
단말 AP 인증서버
※ ERP : Enterprise Resource Planning
※ AP : Access Point
무선지문 기반 무선랜침해방지기술 (2)
기술결과물 및 주요내용

## Slide 12
스마트 채널 스케줄링
- 칩셋/감시채널 변화에 적응하는 동적 스케줄링
- 칩셋 독립적 동적 채널 할당  Fair Channel Hopping
- 채널본딩 감지 및 대응, 실시간 공격 단말 차단
확장 가능한 범용 침입탐지 인터페이스
- 콜백 함수 등록/호출을 통한 탐지
- 신규 공격에 대한 탐지용 시그니쳐 개발 용이
- 패킷/통계/디바이스 상태 변화 기반 탐지
분산형 침입 탐지 구조
- 센서/서버 협력을 통한 복합 침해 탐지
- 서버 부하 감소  서버당 지원 센서/AP 수 증가
- Offline에서도 Online 수준의 탐지 가능
- 무선지문과 연계하여 복제 단말 식별 가능
- 서버에 집중된 탐지 구조 : 탐지 엔진이 서버에 있어 서버 부하가 크고 Offline시 대처 불가
- 정적 채널 스케줄링 : 채널당 모니터링 시간 설정이 제한적이며, 한번 설정시 고정된 스케줄링
- 신규 공격 탐지/대응 기술 추가 개발의 어려움 : 탐지 엔진 구조의 비정형화
- MAC 복제(불법) AP 탐지의 어려움 : 제한적인 탐지만 가능, 또는 탐지 불가 (기존 제품)  무선지문 활용
기존 제품/기술의 한계
무선지문 기반 무선랜침해방지기술 특징(3)
동적 스케줄러에 의한 다채널/본딩채널 감시

## Slide 13
무선지문 기반 무선랜침해방지기술특징(2)
WIPS Product | Classification of fingerprint
ETRI | PHY/MAC cross layer - (IPR) A Method of Rogue Device Identification using RSSI and RF features EVM0~3, RSSI, OUI, Channel…
Adaptive WIPS(시스코) | L2 frame signature : OUI, frame sequence number, duration RSSI
AirTight | RSSI/Location marker packet (IPR)
AirDefense(모토로라) | L2 frame signature : OUI RSSI/Location Switch port check (IPR)
Aruba Mobility Controllers (HP) | L2 frame signature : beacon broadcast cycle Channel
AirMagnet Enterprise | RSSI/Location, SNR
대부분의 제품은 L2 프레임 시그니쳐와 RSSI, 또는 자체방식으로 불법 디바이스 식별, MAC복제 유무 판단 못함
ETRI는 cross layer fingerprint 기법(IPR)으로 MAC 복제 디바이스 식별 성능 향상
실험환경 및 불법 AP 탐지 성능
무선지문에 따른 유사도(불법) 판정
<복제된 불법AP vs. 정상 AP>
< 유사도 추이(평균) 그래프 >
무선 지문 등 WLAN 특징 기반 불법복제/Twin AP 식별
유사도 32 %  복제
유사도 : 98% 정상

## Slide 14: 기술의 사업성
  시장 환경
    2013년 국내 WIPS 시장 규모는 대략 200억원대(출처 : ciociso 매거진자료)
    국내 WIPS는 에어타이트, 아루바, 시스코 등의 국외업체가 70% 이상 선점
    하지만, MAC 주소 복제를 통한 불법 접속을 근본적으로 막을 수 없음
    무선랜을 이용한 ICT융합 서비스(의료, 차량, 공장 등) 확산으로 무선침입방지 시장 규모의 확대가 예상됨
  예상 응용 제품 및 서비스
    외산에 비해 열세인 국산 WIPS 제품과 기술적 차별화 가능
      WIPS 센서에 내장한 무선지문 기반 MAC위장/복제 디바이스 탐지 기술은 독창성을 지님
      MDM 연동을 통한 무선위협 탐지 성능 고도화
  기타
    모바일 디바이스의 폭발적 증가로, 무선 지문(Wireless Fingerprint) 기술의 높은 시장성 기대
예상 제품/서비스 | 예상 수요자(층)
무선 침입탐지/방지 시스템 (WIDS/WIPS) | 무선 보안 업체 기업, 공공기관 등 무선랜 보안 제품 수요자

## Slide 15
감사합니다